Aérodrome d’Aix les Milles , code OACI : LFMA, tour de piste avec Cessna 172.

Réglage QFE avant décollage (on se place en atmosphère standard sans vent) :

QFE = 999 hPa (1013 hPa -14 hPa cf. carte VAC)

Etape 1 : montée initiale puis virage à main gauche

| Cap magnétique | Vitesse moteur | Position volets | anémomètre | variomètre | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145° | 2700 tr/mn | 0° | 70 kt | 1000 ft/mn | 1 mn |

Etape 2 : vent traversier

| Cap magnétique | Vitesse moteur | Position volets | anémomètre | variomètre | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55° | 2450 tr/mn | 0° | 105 kt | 0 ft/mn | 30 s |

Etape 3 : vent arrière

| Cap magnétique | Vitesse moteur | Position volets | anémomètre | variomètre | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325° | 1800 tr/mn | 0° puis 10° | 70 kt puis 65 kt | 0 ft/mn | 2 mn 30 s (1nm+piste) |

Etape 4 : base

| Cap magnétique | Vitesse moteur | Position volets | anémomètre | variomètre | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235° | ? | 10° | 65 kt | -500 ft/mn | 1 mn |

Etape 5 : finale

| Cap magnétique | Vitesse moteur | Position volets | anémomètre | variomètre | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145° | ? | 30° | 60 kt | -500 ft/mn | 1 mn |