BASCULES. COMPTEURS.

Bascule J-K:

Symbole:

Table de vérité:

| J | K | Etat de la sortie lors d’un front d’horloge sur CLK |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Maintien dans l’état précédent le front d’horloge |
| 0 | 1 | Q=0 |
| 1 | 0 | Q=1 |
| 1 | 1 | Changement d’état sur le front d’horloge (basculement) |

Compteur  asynchrone  ( à propagation):

L’entrée Clk de la bascule A reçoit  l’horloge.

On suppose que les bascules J-K fonctionne sur front descendant d’horloge.

Tableau de fonctionnement:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Compteur synchrone (parallèle):

Tableau de fonctionnement:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Toutes les bascules changent d’état simultanément avec les impulsions d’entrée.

Comparaison:

- compteur asynchrone: plus simple

- compteur synchrone: plus rapide.

Fonctions particulières des compteurs:

- mise à zéro

- présélection

- mode comptage ou décomptage

- sortie retenue pour association éventuelle.

Principaux types utilisés:

- compteur binaire

- compteur décimal codé binaire (BCD).

# Text boxes

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

1L

A

B

C

D

horloge

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

J

K

Clk

Q

Q

1L

A

B

C

D

&

&

A.B

A.B.C

horloge