Conversion analogique - numérique.

Définition:

Un convertisseur analogique - numérique transforme une grandeur physique (tension, courant) en une valeur numérique.

Généralement, il possède:

- une entrée « début de conversion » qui permet de démarrer la conversion (Start),

- une sortie « fin de conversion » qui indique que la conversion est terminée (End),

- une entrée analogique (courant ou tension),

- plusieurs sorties numériques, dont le nombre est fonction de la résolution.

Il existe différentes technologies:

- rampe numérique,

- rampe analogique,

- approximations successives,

- parallèle.

Principe de fonctionnement d’un convertisseur à rampe analogique:

Une impulsion « Start » remet à zéro le compteur et décharge le condensateur. Vs croît linéairement et lorsque Vs > Vx, le comparateur bascule: la sortie « End » passe à zéro, le compteur se bloque à la valeur numérique correspondant à la grandeur Vx.

Ce type de convertisseur nécessite un étalonnage

fréquent car les valeurs de R et C se modifient

au cours du temps (vieillissement des composants).

Principe d’un convertisseur à rampe numérique:

L’impulsion « Start » (niveau haut) met à zéro le compteur et bloque la porte « ET ». La tension de sortie V’ du C.N.A. est nulle. La sortie « End » est au niveau haut. Lorsque « Start » retrouve l’état bas, la porte « ET » est validée, le signal d’horloge arrive au compteur qui s’incrémente et fait évoluer la sortie du C.N.A. par bonds successifs de la valeur de la résolution. Quand V’ > Vx, la sortie du comparateur passe au niveau bas (End) et bloque le compteur à la valeur numérique représentant Vx.

Principe d’un convertisseur par approximations successives:

Ce type de C.A.N. a un temps de conversion beaucoup plus court. De plus la durée de la conversion est fixe, quelle que soit la valeur de la grandeur analogique d’entrée.

Un ordre de « Start » remet à zéro le compteur et autorise l’horloge par enclenchement de la bascule RS. Le compteur s’incrémente sur chaque front actif de l’horloge. Dans l’exemple ci-dessous, Vx passe de 2v à 5v. La première ligne du tableau correspond à la conversion précédente. On suppose la «pleine échelle» égale à 7v.

| Vx | Start | Horloge | End | Valid | Compteur | Décodeur | C.N.A | Vs | Y | Tampon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 |  | 20 | 21 | 22 |  |  | 20 | 21 | 22 |
| 2v | 0 | inactive(Q=0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | inactive(Q=0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 1 | inactive(Raz=1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | 1ère impulsion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6v | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5v | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5v | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5v | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5v | 0 | inactive(Q=0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5v | 1 | 1 | 0 | 1 |

Convertisseur parallèle:

C’est le plus rapide. Il contient un très grand nombre de circuits, ce qui explique son prix plus élevé. Il y a 2n-1  comparateurs, n étant le nombre de bits du convertisseur.

Dans l’exemple ci-dessous, il y a 7 comparateurs pour un convertisseur 3 bits.

| Ve | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve ( 1v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1v(Ve(2v | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2v(Ve(3v | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3v(Ve(4v | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4v(Ve(5v | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5v(Ve(6v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6v(Ve(7v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ve ( 7v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

# Text boxes

sorties

20

21

22 ...

fin de conversion

début de conversion

entrée analogique

C.A.N.

Compteur

i

A0    A1    A2   A3

Vs

Vx

Vréf (<0)

C

Start

End

horloge

&

+

-

+

-

R

Raz

H

temps de conversion

t

Vs

Vx1

t2

t1

Vx2

Compteur

A0  A1  A2       A3

Vx

V’

Start

End

horloge

&

-

+

Raz

H

C.N.A.

temps de conversion

End

Start

Horloge

Vx

V’

t

22

21

20

Décodeur binaire/décimal

Compteur

Start

End

horloge

&

C.N.A.

Vs

Y

-

+

Vx

H

Raz

5

1

2

6

3

4

0

7

2

Q0

D

R

S

1

Q0

D

R

S

0

Q0

D

R

S

Tampon

Q

R

Q

S

Validation sorties

Vx ( Vs ( Y = 1

Vx ( Vs ( Y = 0

D1

D2

D0

+1v

+2v

+3v

+4v

+5v

+6v

+7v

+10v

C7

+

-

C6

+

-

C5

+

-

C4

+

-

C3

+

-

C2

+

-

C1

+

-

codeur

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

1

K

3

K

Ve