Interface  Parallèle  CENTRONICS.

Cette interface est habituellement utilisée pour la communication entre un micro-ordinateur et une imprimante (Centronics est un constructeur d’imprimantes, créateur de l’interface qui porte son nom). Elle peut aussi être utilisée pour piloter des entrées/sorties numériques.

Description:

Elle est composée de 11 lignes (broches) essentielles:

- 9 sorties	DATA D1...D8 (données)

STROBE (validation)

- 2 entrées	DTR (Data Terminal Ready) ou BUSY

ACKNOWLEDGE (acquittement).

L’échange des informations se fait suivant la procédure de « handshake » (poignée de main):

Chronogrammes des signaux:

Brochage des connecteurs d’une interface parallèle.

| LIGNE | Côté P.C. (25 broches) | Côté imprimante (36 broches) |
| --- | --- | --- |
| STROBE* | 1 | 1 |
| D0 | 2 | 2 |
| D1 | 3 | 3 |
| D2 | 4 | 4 |
| D3 | 5 | 5 |
| D4 | 6 | 6 |
| D5 | 7 | 7 |
| D6 | 8 | 8 |
| D7 | 9 | 9 |
| ACK* | 10 | 10 |
| BUSY | 11 | 11 |
| PE | 12 | 12 |
| ON LINE | 13 | 13 |
| AUTO LF* | 14 | 14 |
| ERROR* | 15 | 32 |
| INIT/RESET* | 16 | 31 |
| SELECT IN | 17 | 36 |
| 0v/GND | 18 - 25 | 19 - 30 |

La liaison parallèle se fait sur niveaux TTL et nécessite un câble court (3m maxi). Les raccordements se font par connecteur 36 points côté imprimante et 25 points côté ordinateur. Chaque fil de donnée est torsadé avec un fil de masse.

Côté ordinateur, connecteur DB25 femelle:

Côté imprimante,

connecteur Centronics femelle :

Niveaux logiques et niveaux électriques TTL:

|  | 0 logique | 1 logique |
| --- | --- | --- |
| Entrée | 0 à 0,8v | 2v à 5v |
| Sortie | 0 à 0,4v | 2,5v à 5v |

Adresses et poids binaire des lignes de l’interface Centronics:

| Lignes | Numéro broche | Valeur décimale | Adresse (hexa) | Type | Etat de repos ( 0 Logique) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 2 | 1 | 378 | sortie | bas |
| D1 | 3 | 2 | 378 | sortie | bas |
| D2 | 4 | 4 | 378 | sortie | bas |
| D3 | 5 | 8 | 378 | sortie | bas |
| D4 | 6 | 16 | 378 | sortie | bas |
| D5 | 7 | 32 | 378 | sortie | bas |
| D6 | 8 | 64 | 378 | sortie | bas |
| D7 | 9 | 128 | 378 | sortie | bas |
| STROBE | 1 | 1 | 37A | sortie | haut |
| AUTO LINE FEED | 14 | 2 | 37A | sortie | haut |
| INIT/RESET | 16 | 4 | 37A | sortie | bas |
| SELECT IN | 17 | 8 | 37A | sortie | haut |
| ERROR | 15 | 8 | 379 | entrée | bas |
| ON LINE | 13 | 16 | 379 | entrée | bas |
| PAPER EMPTY | 12 | 32 | 379 | entrée | bas |
| ACKNOWLEDGE | 10 | 64 | 379 | entrée | bas |
| BUSY | 11 | 128 | 379 | entrée | haut |

Adresses des ports imprimante:

Les P.C. possèdent généralement un seul port imprimante nommé LPT1 d’adresses $378, $379, $37A.

Dans le cas où plusieurs ports sont disponibles, leurs adresses sont les suivantes:

- deuxième port	LPT2		h278...

- troisième port	LPT3		h3BC...

Exemples de programmation en BASIC:

OUT &H378, 16		(	met la sortie D4 (broche6) à l’état haut  et les autres

sorties D0...D3 et D5...D7 à l’état bas.

OUT &H378, 3		(	met les sortie D0 (broche 2) et D1 (broche 3)  à l’état 					haut et les autres sorties  D2...D7  à l’état bas.

OUT &H37A, 1		(	met la sortie STROBE (broche 1) au niveau logique 1

c’est à dire à l’état bas. Les autres sorties							correspondant à cette adresse sont mises au niveau 					logique 0.

A = INP (&H379)		(	si A = 192 (128+64), l’entrée ACKNOWLEDGE est 					au niveau logique 1 ( état haut) , l’entrée BUSY est 					au niveau logique 1 (état bas), les autres entrées 						correspondant à cette adresse sont au niveau

logique 0.

# Text boxes

étape 2:   « Prélevez-la »  (STROBE)

étape 1:   « Voici une donnée »  (DATA)

étape 3:   « Je suis occupée »  (BUSY)

étape 4:   « J’ai bien reçu la donnée »  (ACKNOWLEDGE)

O

R

D

I

N

A

T

E

U

R

I
M
P
R
I
M
A
N
T
E

2,5 à 5 µs

2,5 à 10 µs

1µs mini

1µs mini

500µs maxi

1µs mini

DATA

STROBE

BUSY

ACKNOWLEDGE

1

13

25

14

36

19

18

1