Circuits imprimés.

Constitution d’une plaque simple face :

Insoleuse :

Attention : Orcad trace les pistes vues côté composants.

( Positionner le calque côté encre en contact avec le cuivre (pour un circuit simple face).

La partie opaque du calque (pistes) protège la couche photosensible des U.V.

Contrôler que le vide est bien effectué.

Temps d’insolation : 4mn (240s).

- Révélateur (Soude)  qui détruit la couche photosensible insolée.

(  Rinçage.

Machine à graver :

Le Perchlorure de fer élimine le cuivre non protégé par la couche photosensible.

- Rinçage.

( Elimination de la couche photosensible restante (Alcool à brûler).

( Perçage.

( Implantation des composants.

(  Soudage (Etain).

# Text boxes

Support isolant  (Verre Epoxy)

Cuivre épaisseur  35 ou 70 microns

Couche photosensible  (ultraviolets)

Pellicule de protection

Tubes U.V.

Perchlorure de fer

Pulvérisation