REGULATION  DE  VITESSE  D'UN  MOTEUR  A  COURANT  CONTINU.

BOUCLE  DE  COURANT:

Le courant de consigne Ic est comparé au courant du moteur Ir. Le système réagit de sorte que l'erreur de courant (i s’annule. Si (i augmente, la tension U appliquée au moteur augmente: le moteur accélère. Si (i diminue, U diminue: le moteur ralentit. Cette boucle constitue une sécurité pour la machine. En effet, si on limite Ic à la valeur nominale du courant moteur, on limite l'échauffement de la machine à sa valeur normale.

Les variateurs industriels disposent d'une boucle de courant qu'il convient de régler  lors de la mise en service. Généralement, deux réglages sont prévus:

- courant permanent, réglé à la valeur nominale du courant moteur In,

- courant transitoire (pendant quelques secondes), réglé entre In et 1,5In.

Ce dernier réglage permet des accélérations plus rapides, en particulier lors des démarrages.

BOUCLE  DE  VITESSE:

Le système réagit de sorte que l'erreur de vitesse (v (issue de la comparaison de la consigne de vitesse Vc et du retour vitesse Vr) s’annule. Si Vc augmente, (v augmente, Ic augmente, U augmente: la vitesse du moteur augmente. Si Vc diminue, la vitesse diminue.

Le branchement de la tachymétrie est important: s'il n'a pas la polarité correcte ou s'il est inexistant, l'erreur de vitesse (v reste grande, voire augmente. La tension U tend vers son maximum , et  en  fonction du variateur et des réglages effectués, peut entraîner une vitesse excessive de la machine.

Les variateurs industriels possèdent un réglage de la vitesse maximale et un réglage de la stabilité de la boucle de vitesse. Pour effectuer ce dernier réglage, on applique un échelon de consigne et on observe le comportement de la machine.

# Text boxes

Amplificateur

Correcteur

M

Charge

+

_

Ic

Ir

(i

U

Amplificateur

Correcteur

+

_

Vc

(v

M

Charge

Vr

U

Boucle

de courant

Ic

Tachymétrie

Vitesse

Temps

Bonne réponse

Vitesse

Temps

Réponse trop lente

Vitesse

Temps

Réponse oscillatoire