Transformateur  d’impulsions.

Le transformateur d’impulsions est utilisé pour la commande de thyristors, triac et transistors. Il présente par rapport à l’opto-coupleur, les avantages suivants: fonctionnement possible à fréquence élevée, simplification du montage, possibilité de fournir un courant important, bonne tenue en tension.

Convention:

i0: courant magnétisant (courant à vide).

Rapport de transformation: m = i1/i2 = V2/V1.

Une bonne utilisation du transformateur implique une absence de saturation du fer: ( et i0 doivent toujours être inférieurs à (s et is. Ceci entraîne un respect du « produit V.T » (constante donnée par le constructeur) et une démagnétisation totale entre chaque cycle de fonctionnement (diode, diode Zener, V.D.R.)

Fonctionnement à vide:

De 0 à t1: T est saturé, V2 = m.V1

L . di/dt = Vcc	(

i0 = t1 . Vcc/L

le courant augmente de façon linéaire

en fonction du temps.

S’il atteint  is, il n’y a plus de variation de flux: V2=0.

Le courant is n’est alors limité que par le transistor ((.ib) .

Dans ce cas di/dt = 0, le transistor est soumis à la tension

Vcc et doit dissiper une puissance importante (Vcc.(.ib).

Il faut donc éviter que le transformateur travaille dans sa

zone de saturation car le signal d’entrée n’est plus transmis

en sortie et le transistor risque un claquage thermique.

De t1 à t2: T se bloque.

Le courant, du fait de la présence de l’inductance primaire ne peut s’annuler instantanément et circule dans les diodes: L . di/dt = Vd + Vz. C’est la phase de démagnétisation, qu’il est possible d’accélérer par l’emploi d’une diode Zener de tension inverse plus élevée. Le transistor est soumis à la tension: Vcc + Vd + Vz.

Fonctionnement en charge:

Lorsque le secondaire débite un courant i2, le courant primaire total est donné par l’équation: i1t = i0 + m . i2.

Produit V.T:

Lors de la conduction du transistor, le courant magnétisant est donné par: i0 = t1 . Vcc/L.

Le flux total est: n.( = L.i0, d’où: n.( = Vcc.t1.

Cette équation est valable jusqu’à la saturation.

Pour un transformateur donné, le flux maximal (s et le nombre de spires n sont constants, donc le produit Vcc.t1 est constant. Ce produit est généralement exprimé en V.µs. Il symbolise le fait que tout accroissement de la tension se fait au détriment de la durée maximale de l’impulsion à transmettre.

Application:

Tension de sortie du pont mixte:

Commande des gâchettes:

- Thyristors: 	BTW 66-600

tension gâchette-cathode: Vgtmax=3v.

courant continu de gâchette nécessaire à l’amorçage: Igtmax=50mA.

- Transformateur d’impulsions: IT313

rapport de transformation: 1-1-1

V.T=450v.µs

inductance primaire Lp=3mH

courant d’allumage: 250mA par gâchette.

- Tension d’alimentation: 15v.

- Commande de base: le signal de base du transistor provient d’un circuit  compatible T.T.L. pouvant fournir jusqu’à 10mA. Il a un rapport cyclique de 0,5.

Détermination du courant de gâchette:

le courant de gâchette doit avoir une valeur moyenne de 50mA.

Sa valeur crête (rapport cyclique 0,5)  est donc 100mA. I2 = 100mA.

Détermination de la résistance de gâchette:

(15-3-1)/0,1 = 110(. on prendra 100(.

Détermination de la fréquence minimale de fonctionnement:

t1=450/15 = 30µs.

t1 = t2  	(	f = 1/60(µs) = 17kHz.

La diode de démagnétisation et les diodes de gâchette sont des diodes rapides.

Détermination du courant de collecteur:

Ic = I0 + 2.I2

avec I0 =  = 100mA

Ic = 300mA ( valeur de crête ).

Détermination de la résistance de base:

Le transistor utilisé est un   2N1711. Son gain est compris entre 100 et 300. Le courant de base nécessaire est donc 3mA.

La résistance de base vaut:  = 666(. 		on prend 560(.

Détermination de la diode Zener et du transistor:

Pour assurer une démagnétisation complète du transformateur, on choisit une diode Zener de tension inverse supérieure à 15v. On prend une Zener de 18v.

Le transistor doit tenir une tension de 15+18+1=34v  (Vce0 du 2N1711: 50v>34v).

Chronogrammes:

# Text boxes

Flux (

(s

i0

is

0

Courbe d’aimantation

V1

V2

i2

i1

t2

t1

0

i0

TR

L

R

D’

T

Dz

D

+Vcc

Vcc

m.Vcc

i0

t

t1

V2

t

t1

V1

t

t1

(ib

i0

t

is

t1

t1

t1

-Vd-Vz

m(-Vd-Vz)

i0

t

t2

V2

t

t2

V1

t

t2

(

M

=

Tension

Primaire

Tension

Secondaire

t

200mA

300mA

100mA

100mA

100mA

+14v

+15v

+34v

-19v

+15v

t

Commande

de base

Tension Vce

du transistor

t

Tension

Secondaire

Redressée

t

Courant

Magnétisant

t

Courant de

Gâchette

t

Courant

Collecteur

t