Gestion de l'énergie et communication

1. Mise en service

Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement
Utiliser les documents schéma de principe et instructions d'utilisation

2. Alimentation du bus EIB

2.1. Quel est le courant nominal de l'alimentation N125/11 ? 	

2.2. A l'aide du logiciel ETS, relever la consommation de courant de chaque participant 
(voir le mode opératoire en annexe) et compléter le tableau suivant :

| Adresse | Repère | Désignation | Consommation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | U3 | interface IP | 5 mA |
| 1.1.2 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  |  |
| Total |  |

Note : La colonne « Repère » sera complétée en identifiant les participants sur les schémas

2.3. L'alimentation est-elle correctement dimensionnée ?

2.4. Quel autre choix aurait été possible ?
(Utiliser la documentation technique du module N125)

3. Variation de lumière

3.1. Quel est le module qui permet la variation de lumière ?

3.2. Quel est son repère sur les schémas ?

3.3. Quels sont les numéros des bornes de la sortie variation ?

3.4. Quel est le repère de la lampe soumise à la variation de lumière ?

3.5. Quel est son type et quelle est sa puissance ?

On utilisera la fonction Moniteur En Ligne pour forcer la sortie du variateur à une valeur comprise entre 0 et 255

Note : le forçage disparaît au bout de 50 secondes
Au bout de ce temps, il faut renouveler l'opération précédente

3.6. Relever les oscillogrammes et les valeurs efficaces de la tension de sortie du variateur, ainsi que la puissance active affichée sur le compteur d'énergie pour les valeurs suivantes : 192, 128 et 64. On fixera la valeur 0 pour connaître la consommation de base. 
(Attention les seuls récepteurs en activité doivent être la lampe à iodures métalliques et la lampe halogène repas)

3.7. On modélise la lampe par une résistance pure R. Écrire l'équation de la puissance absorbée par la lampe, en fonction de R et de la tension d'alimentation

3.8. On note P230 la puissance absorbée sous 230 V et PX la puissance absorbée sous la tension UX. Exprimer PX en fonction de UX

3.9. Calculer la puissance absorbée pour chacun des cas précédents (question 3.6)

3.10. Quel est l'intérêt du variateur ?

4. Bus de communication	

4.1. Relever l'oscillogramme des signaux qui transitent sur le bus EIB (télégrammes)

4.2. Mesurer la durée du télégramme, puis la durée d'un bit

4.3. En déduire la vitesse de transmission (en bits/seconde)

Annexe

Pour trouver la consommation d'un composant sur le bus EIB, le mode opératoire est le suivant : dans la fenêtre Topologie, faire Propriétés sur un participant





L'onglet Information de l'Entrée Catalogue donne le courant prélevé sur le bus (5 mA)



En l'absence d'indication (S1, S2), on prendra une valeur par défaut de 10 mA

Didacticiel ETS		Didacticiel ETS (ERM)